# ZAPYTANIA  I  ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA
 DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  NR  140.2017

(strona internetowa  MZDiK w Radomiu)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 140.2017 na ,,Zaprojektowanie i budowę trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu – etap I” udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie 5:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada decyzje ZRID? Jeśli tak prosimy o jej 
zamieszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada decyzję ZRID. Decyzja ZRID została dołączona do zmiany Specyfikacji istotnych warunków zmówienia 140.2017 z dnia 22.12.2017r.

Zapytanie 6:

Prosimy o podanie dokładnego zakresu prac dla obiektu Mostowego (w ciągi drogi ul. 
Słowackiego – dotyczących wydzielenia chodnika, nawierzchni, ekranów, barier i oznakowania)

Odpowiedź:

Zakres prac dla obiektu mostowego obejmuje odcinek ul. Słowackiego od ul. Nowogrodzkiej do ul. Giserskiej.

Zapytanie 7:

Prosimy o informację czy na obiekcie mostowym (w ciągi drogi ul. Słowackiego) Bariery energochłonne oraz ekrany są przystosowane do Demontażu?

Odpowiedź:

Ekrany akustyczne oraz bariery energochłonne dostosowane są do demontażu, natomiast demontaż barier betonowych na obiekcie jest możliwy bez naruszania konstrukcji układu nośnego.

Zapytanie 8:

Prosimy o informację czy na obiekcie mostowym (w ciągi drogi ul. Słowackiego) należy przewiedzieć prace dotyczące wymiany nawierzchni asfaltowej? Jeśli tak to prosimy o informację  w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wymianę nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na obiekcie mostowym wraz z odcinkami od ul. Nowogrodzkiej do ul. Giserskiej.

Zapytanie 9:

Prosimy o informację czy po stronie Zachodniej przejścia podziemnego należy wykonać tylko kraty uniemożliwiające dostęp osobom postronnym

Odpowiedź:

Po stronie zachodniej przejścia podziemnego należy zamurować wejście zapewniając wentylację wewnętrznej przestrzeni oraz pozostawić wejście inspekcyjne (drzwi stalowe). Dodatkowo należy również zaprojektować kratę uniemożliwiającą dostęp dla osób postronnych.

W projekcie wykonawczym należy przewidzieć również nową instalację oświetleniową z min. 4 punktami oświetleniowymi w stopniu ochrony IP 66 oraz nową linię zasilającą do układu hydroforowego.

Zapytanie 10:

Prosimy o informacje czy w zakres rozbiórek wchodzi rozbiórka dróg i placów przy obiektach przewidzianych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że  zakres rozbiórek obejmuje rozbiórki w zakresie inwestycji drogowej w liniach rozgraniczenia oraz ewentualne zabezpieczenia dróg i placów przy obiektach przewidzianych do rozbiórki.

Zapytanie 11:

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego i dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Przyrody oraz tut. Zarządem (Dział Czystości i Zieleni).

Zapytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie zapisów z PFU „Przystosowanie obiektu mostowego do włączenia zjazdów trasy N-S zostało zrealizowane w ramach przebudowy w latach 1998-2000.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obiekt mostowy został przystosowany do włączenia zjazdów trasy N-S w ramach przebudowy w latach 1998-2000.

Zapytanie 13:

Prosimy o dokładne określenie zakresu sieci cieplnej przewidzianej do modernizacji ponieważ mamy wątpliwości czy nie należało by przewidzieć wydłużenia przekładki sieci cieplnej do komory przy ul. Słowackiego, tak aby starą sieć przenieść poza pas drogowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć wydłużenie przekładki cieplnej do komory przy ul. Słowackiego, tak aby starą sieć przenieść poza pas drogowy.

Zapytanie 14:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada uzgodnienia  i Zgody wejścia w teren oraz wykonania robót rozbiórkowych. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne koszty roszczeń osób trzecich związanych z robotami rozbiórkowymi będą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada decyzję ZRID.

W projekcie wykonawczym należy przewidzieć ewentualne odtworzenia zagospodarowania terenu związane z pracami rozbiórkowymi, natomiast roszczenia z tytułu udostępnienia
i służebności terenu os. trzecich będzie pokrywał Zamawiający.

Zapytanie 15:

Prosimy o przedstawienie warunków przebudowy kanałów kablowych Orange Polska wraz z określeniem typów i ilości kabli podlegających przebudowie.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci 
w celu wykonania projektu wykonawczego.

Zapytanie 16:

Prosimy o przedstawienie warunków przebudowy kanałów kablowych TK-Telekom wraz z określeniem typów i ilości kabli podlegających przebudowie.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci 
w celu wykonania projektu wykonawczego.

Zapytanie 17:

Prosimy o  przedstawienie warunków przebudowy kanałów kablowych PKP Utrzymanie wraz z określeniem typów i ilości kabli podlegających przebudowie.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci 
w celu wykonania projektu wykonawczego.

Zapytanie 18:

Prosimy o przedstawienie warunków przebudowy kanałów kablowych Hyperion wraz z określeniem typów i ilości kabli podlegających przebudowie.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci 
w celu wykonania projektu wykonawczego.

Zapytanie 19:

Prosimy o przedstawienie warunków przyłączenia szaf kablowych oświetlenia terenu do sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci 
w celu wykonania projektu wykonawczego.

Zapytanie 20:

Prosimy o informację czy doprowadzenie zasilania do nowo projektowanych szaf oświetlenia terenu wchodzi w zakres przetargu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że doprowadzenie zasilania do nowo projektowanych szaf oświetlenia terenu wchodzi w zakres przetargu.

Zapytanie 21:

Prosimy o informację ile szaf oświetlenia terenu należy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Należy zaprojektować taką ilość szaf, aby długości linii oświetleniowych nie były dłuższe niż 700 m.

Zapytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że zaznaczona na projekcie budowlanym lokalizacja paneli 
akustycznych spełni wymagania Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych oraz PFU pkt 1.6.1 - ,,…drogi dojazdowe łączące ulicę Słowackiego z przedsięwzięciem zostaną obustronnie obudowane osłonami w formie panelu akustycznego …”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zaprojektować projekt wykonawczy zgodnie z decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapytanie 23:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę podbudowy betonowej dla chodników zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę podbudowy betonowej dla chodników zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zapytanie 24:

Prosimy o informację, czy gwarancja na wykonanie zieleni i nasadzeń kompensacyjnych jest tożsama z gwarancją na przedmiot umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gwarancja na wykonanie zieleni i nasadzeń kompensacyjnych jest tożsama z gwarancją na przedmiot umowy.

Zapytanie 25:

Prosimy o informację, czy gwarancja na oznakowanie poziome jest tożsama z gwarancją na przedmiot umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gwarancja na oznakowanie poziome jest tożsama z gwarancją na przedmiot umowy.

Zapytanie 26:

Ze względu na to, że ewentualne objazdy wyznaczone w trakcie realizacji robót prowadzone będą po istniejących ulicach (na których na bieżąco odbywa się ruch miejski) prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w PFU pkt 1.6.3, że utrzymanie dróg objazdowych (w tym utrzymanie zimowe) jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w PFU punktu 1.6.3.

Zapytanie 27:

W związku z zapisami PFU pkt 1.6.6.1 dotyczącymi Robót rozbiórkowych prosimy o wyjaśnienie zapisu odnośnie inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zinwentaryzować nakłady rzeczowe na przejmowanej nieruchomości w zakresie budynków i budowli podlegających częściowej rozbiórce.

Zapytanie 28:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza miesięczne fakturowanie za wykonany zakres robót.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Zapytanie 29:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada prawa autorskie do załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

Zapytanie 30:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza do wykonania kanalizacji deszczowej rur z innych niż PCV tworzyw sztucznych spełniających podany w PFU parametr sztywności obwodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmiany zastosowania innych materiałów rur kanalizacji deszczowej niż PCV zachowując zapisy PFU odnośnie parametrów sztywności obwodowej, po uzgodnieniu z Wodociągami Miejskimi w Radomiu.

Zapytanie 31:

Ze względu na konieczność wykonania dla przedmiotowego zadania kanalizacji deszczowej średnicy fi 800 i fi 1000 prosimy o rozszerzenie zapisu dotyczącego studni kanalizacyjnych o średnicę fi1500 i fi2000.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni kanalizacji deszczowej również o śr. fi 1500 i fi 2000.

Zapytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że dla danej kategorii ruchu należy przyjąć górną granicę osi obliczeniowych.

Odpowiedź:

Zapisy odnośnie kategorii ruchu (KR) znajdują się w punkcie 1.5.2.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zapytanie 33:

Prosimy o określenie konstrukcji dróg dojazdowych niewymienionych w PFU (pkt. 2.2.5) (Wg planszy sytuacyjnej (i opisu w legendzie) drogi dojazdowe wykonane są z kostki betonowej).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drogi serwisowe należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego zgodnie z zapisami PFU, natomiast wyniesienia z kostki granitowej. Dopuszcza się zaprojektowanie progów zwalniających z betonu asfaltowego.

Zapytanie 34:

Prosimy o informację, czy określenie ,,drogi serwisowe” jest tożsame z drogami dojazdowymi (w przypadku różnic prosimy o wyszczególnienie rozbieżności).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że określenie "drogi serwisowe" jest tożsame z drogami dojazdowymi.

Zapytanie 35:

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla dróg dojazdowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drogi dojazdowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR-3.

Zapytanie 36:

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla ul. Czachowskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zaprojektować ul. Czachowskiego dla kategorii ruchu KR-4.

Zapytanie 37:

Prosimy o wskazania, co Zamawiający rozumie pod pojęciem ,,ciągi pieszo-jezdne”

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem "ciągi pieszo-jezdne" rozumie: ciąg, po którym odbywa się ruch pieszych i pojazdów.

Zapytanie 38:

Prosimy o wskazanie lokalizacji ciągów pieszo-jezdnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacja ciągów pieszo-jezdnych została wskazana w projekcie budowlanym rys. oznaczony jako D-100.

Zapytanie 39:

W warstwach konstrukcji ciągów pieszo jezdnych (pkt 2.2.5 PFU) występują dwie warstwy wiążące – prosimy o aktualizację warstw dla ciągów pieszo-jezdnych.

Odpowiedź:

W warstwach konstrukcji ciągów pieszo-jezdnych (pkt 2.2.5 PFU) należy zastosować warstwę wiążącą (beton asfaltowy 0/12,8) oraz podbudowę zasadniczą (beton asfaltowy 0/20). Zamawiający dokona zmiany zapisów pkt 2.2.5 PFU.

Zapytanie 40:

Prosimy o informację, czy dla opasek wykonywanych na łukach należy zastosować zgodnie projektem budowlanym kostkę granitową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej bądź betonu asfaltowego dla opasek wykonywanych na łukach wraz z ewentualnym zastosowaniem oznakowania poziomego.

Zapytanie 41:

Prosimy o jednoznaczne podanie informacji czy Zamawiający w ramach wykonywanego projektu organizacji ruchu nie będzie wymagał dla obiektu mostowego w ciągu ulicy Słowackiego wydzielenia ciągu pieszego lub pieszo rowerowego a zakres robót na obiekcie dotyczy wyłącznie włączenia projektowanych łącznic  trasy N-S - tj.: wykonanie dylatacji oraz wykonania warstwy bitumicznych ograniczonych do obszaru włączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wydzielenia ciągu pieszego na odc. od ul. Nowogrodzkiej do ul. Giserskiej w ciągu ul. Słowackiego. Zakres robót został określony w odpowiedzi do zapytania nr 6.

Zapytanie 42:

Prosimy o jednoznaczne podanie informacji czy Zamawiający w ramach wykonywanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu nie będzie wymagał dla nawierzchni obiektu mostowego w ciągu ulicy Słowackiego wykonania wysp i powierzchni wyłączonych z ruchu wydzielonych krawężnikami granitowymi? Brak powyższych informacji uniemożliwia 
rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla nawierzchni obiektu mostowego w ciągu ulicy Słowackiego wykonania wysp i powierzchni wyłączonych z ruchu wydzielonych zakotwionymi krawężnikami granitowymi.

Zamawiający dopuszcza wygrodzenie powierzchni przeznaczonej dla pieszych barierami betonowymi z otworami umożliwiającymi prawidłowe odwodnienie jezdni.

Zapytanie 43:

Prosimy o jednoznaczne podanie informacji czy Zamawiający w ramach wykonywanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu nie będzie wymagał montażu tablic typu E montowanych na bramownicach lub wspornikach mających wpływ na statykę obiektu. Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach wykonywanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu będzie wymagany montaż tablic typu E na obiekcie. Posadowienie tablic należy przewidzieć poza konstrukcją obiektu zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę projektem organizacji ruchu.

Zapytanie 44:

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć konieczność wykonania montażu ekranów 
akustycznych na obiekcie mostowym w ciągu ulicy Słowackiego wynikających  z zapisów decyzji środowiskowej do zapisu PFU ograniczających zakres robót jedynie do obszaru 
włączenia. Czy montaż ekranów akustycznych wraz z niezbędną wymianą barier betonowych jest wyłączony z zakresu opracowania? Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ul. Słowackiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Giserskiej znajdują się ekrany akustyczne, natomiast nie przewiduje się ich wymiany. Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach ekrany akustyczne należy przewidzieć na drogach dojazdowych łączących ul. Słowackiego z trasą N-S oraz w rejonie boiska szkolnego.

Zapytanie 45:

Prosimy o podanie warunków technicznych przebudowy sieci PKP Energetyka. Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci w celu wykonania projektu wykonawczego.

Zapytanie 46:

Prosimy o podanie warunków technicznych przebudowy istniejących studni, włazów istniejących sieci uzbrojenia terenu, które nie podlegają przebudowie lub likwidacji. Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci w celu wykonania projektu wykonawczego.

Zapytanie 47:

Prosimy o informację czy Zamawiający podpisał - posiada porozumienie  z właścicielami  - na przebudowę - zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych . Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie. Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w trakcie wykonywania projektu wykonawczego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Stosowna umowa z właścicielem sieci zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu na budowę trasy N-S i przedstawieniu Zamawiającemu sporządzonej wyceny.

Zapytanie 48:

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania projektu zieleni? Jeśli tak to czy ilości nasadzeń będą inne niż przewidziane w ramach ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych?  Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego i dokonać uzgodnień z Miejski Konserwatorem Przyrody oraz tut. Zarządem (Dział Czystości i Zieleni).

Zapytanie 49:

Prosimy o potwierdzenie czy w ramach niniejszej oferty Wykonawca uwzględnić ma także dodatkowo konieczność wywozu nasypów niekontrolowanych - gruntów rozplanowanych na byłej działce PKP (teren ograniczony - ulicą Beliny - Prażmowskiego, wiaduktem ulicy Słowackiego, linią kolejową Warszawa - Radom, budynkiem PKP - Utrzymanie Sp. z o.o.). Szacunkowa ilość składowanego materiału  to 11.500m3. Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie inwestycji Wykonawca uwzględni konieczność wywozu nasypów niekontrolowanych - gruntów rozplantowanych na byłej działce PKP.

Zapytanie 50:

Prosimy o jednoznaczne podanie przez Zamawiającego informacji czy wymagany projekt organizacji ruchu obejmować będzie jedynie teren objęty posiadaną przez Zamawiającego  decyzją ZRID jeżeli jest inaczej to prosimy o podanie zakresu terenu objętego obowiązkiem sporządzenia projektu organizacji ruchu. Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagany jest projekt organizacji ruchu w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zorganizowania ruchu.

Zapytanie 51:

Prosimy o podanie informacji dotyczącej zakresu realizowanych robót budowlanych. Z analizy Projektu Zagospodarowania Terenu wynika, że istniejący kanalizacja deszczowa - kolektor deszczowy  1750/1500 wymaga przebudowy z uwagi na kolizję z projektowanym zagospodarowaniem na odcinku od istniejącej komory (wraz z komorą) na przejściu pod 
torami PKP do projektowanych nasypów z gruntu zbrojonego łącznicy trasy N-S relacji Dworzec PKP - Słowackiego (wraz z nasypami). Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie 
konieczności wykonania przebudowy na takim odcinku. Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres realizowanych robót budowlanych z uwagi na kanalizację deszczową należy zachować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zapytanie 52:

Prosimy o podanie informacji dotyczącej zakresu realizowanych robót budowlanych. Czy oświetlenie uliczne ma być zaprojektowane dla całego odcinka trasy NS. Brak powyższej informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zaprojektowanie oświetlenia na całym odcinku trasy N-S wraz 
z połączeniami z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

Zapytanie 53:

Prosimy o podanie informacji , czy w zakresie obowiązków wykonawcy jest wykonanie dla byłych terenów kolejowych mapy zasadniczej i wprowadzenie jej do zasobu geodezyjnego miasta gminy Radom.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie obowiązków Wykonawcy jest wykonanie dla byłych terenów kolejowych mapy zasadniczej i wprowadzenie jej do zasobu geodezyjnego Gminy Miasta Radom.

Zapytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, ze beneficjentem gwarancji przetargowej wadium ma być: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że beneficjentem gwarancji jest: Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji, ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom.

Prosimy o przygotowanie ofert z uwzględnieniem udzielonych na zapytania odpowiedzi.

Radom, dnia 05.01.2018r.                                                                 Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

mgr Piotr Wójcik

___________

W treści zapytań zachowano oryginalną pisownię. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści zapytań.